COL. NAT.. „NICOLAE IORGA”

VĂLENII DE MUNTE – PRAHOVA

COMITETUL DE SECURITATE ŞI SANATATE ÎN MUNCĂ

APROBAT,

DIRECTOR, PROF.

MARGHIOALA ANDREI MARIA

# INSTRUCŢIUNI PROPRII NR.2

### PRIVIND

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ(SSM)

## PENTRU

#### ACTIVITĂŢI ÎN LABORATOARE

Pentru evitarea accidentării în timpul efectuării lucrărilor de laborator (chimie, fizică, biologie, mecanică, electrotehnică, tehnologie etc.), vor fi respectate cu stricteţe şi următoarele instrucţiuni:

a) Înainte de începerea experienţelor

(1) experienţele la care se utilizează curentul electric, chiar la tensiuni aparent nepericuloase, vor fi efectuate numai de către profesorul de specialitate, ajutat eventual de un laborant, cunoscător al lucrărilor şi al normelor de protecţie a muncii;

(2) planul de desfăşurare a experienţelor va fi dinainte stabilit, iar personalul va fi instruit în prealabil;

(3) de pe locul unde se desfăşoară experienţele se vor îndepărta toate obiectele care nu sunt necesare;

(4) pardoseala din jurul locului unde se desfăşoară experienţele trebuie să fie uscată sau acoperită cu un covor izolant;

(5) masa de lucru trebuie să fie suficient de mare pentru a permite plasarea în bune condiţii a întregului aparataj;

(6) alimentarea de la reţeaua de energie electrică se va face printr-un tablou cu siguranţe fuzibile calibrate sau cu întrerupătoare automate; în cazul când se foloseşte o priză, circuitele acesteia vor fi în prealabil verificate şi protejate prin siguranţe fuzibile;

(7) părţile metalice ale aparatelor care ar putea fi puse accidental sub tensiune vor fi legate la pământ;

(8) racordurile dintre părţile componente ale montajului se vor face, în mod obligatoriu, prin cordoane în bună stare, cu izolaţia de protecţie nedeteriorată, având secţiunea conductoarelor corespunzătoare intensităţii curenţilor folosiţi în experienţa respectivă;

(9) uneltele de lucru (şurubelniţă, cleşte etc.) vor fi prevăzute cu mânere izolante, rezistente la tensiunile care se află în instalaţie;

(10) pentru controlul tensiunii şi intensităţii, se vor introduce în circuite aparate de măsurat;

(11) realizarea montajului sau a oricărei modificări a schemei existente, precum şi introducerea sau scoaterea instrumentelor de măsurat din circuit se va face numai cu întregul aparataj scos de sub tensiune;

(12) înainte de conectarea instalaţiei la sursa de curent electric, se va face o ultimă verificare generală a aparatelor, legăturilor, izolaţiei etc.;

(13) pentru alimentare a cu energie electrică se va utiliza, de preferinţă, un întrerupător special al montajului, plasat pe masa de lucru; scoaterea montajului de sub tensiune trebuie să poată fi efectuată cu uşurinţă printr-o singură manevră;

(l4) dacă se lucrează cu tensiuni periculoase, se va aşeza pe masa de lucru, la loc vizibil, o plăcuţă avertizoare a pericolului de electrocutare, iar elevii vor fi opriţi să se apropie.

b) În timpul desfăşurării experienţelor:

(15) pe masa de lucru nu se va găsi, în afara părţilor componente ale montajului, nici un obiect care ar putea, accidental, antrena legăturile montajului sau ar putea stabili contactul cu părţile aflate sub tensiune;

(16) cei care efectuează experienţele vor avea o îmbrăcăminte adecvată (strânsă pe corp, mâneci bine încheiate), de preferinţă halate;

(17) este interzisă părăsirea sau lăsarea fără supraveghere a montajului sub tensiune;

(18) se recomandă ca, la instalaţia aflată sub tensiune, toate manevrele să se facă cu o singură mână;

(19) în timpul funcţionării montajului, este interzisă atingerea părţilor neizolate (schimbarea legăturilor, atingerea becurilor, intercalarea aparatelor de măsură etc.);

(20) pentru prevenirea accidentelor după terminarea experienţelor, montajul va fi scos obligatoriu de sub tensiune; orice intervenţie asupra instalaţiei electrice trebuie să fie făcută de un electrician autorizat, iar lucrarea să aibă caracter definitiv.

c) La lucrările de laborator unde se folosesc substanţe chimice(vezi  NGMP 2002, Titlul VI, Cap. I şi II)

(21) lucrările de laborator şi aplicaţiile practice se efectuează cu cantităţile şi concentraţiile de substanţă, cu vasele şi aparatele indicate în proceduri, în manuale şi în instrucţiunile de folosire a materialelor respective, după ce, în prealabil, profesorul a verificat exactitatea datelor;

(22) efectuarea experienţelor este permisă numai după verificarea prealabilă a aparaturii respective;

(23) efectuarea experienţelor în vase murdare este interzisă; imediat după terminarea experienţei vasele utilizate trebuie să fie bine spălate;	.

(24) vasele de laborator se spală cu amestecuri oxidante sau detergenţi şi apă distilată; nu se utilizează nisipul deoarece poate provoca fisuri, iar la încălzire sticla se va sparge uşor;

(25) vasele care conţin substanţe toxice vor purta etichete avertizoare şi vor fi păstrate la locuri sigure, sub cheie; nu este permisă depozitarea alăturată a vaselor cu substanţe care produc reacţii violente prin contact; nu este permisă păstrarea substanţelor în vase neetichetate;

(26) la identificarea substanţelor pentru experienţe, se citeşte cu atenţie eticheta; dacă există cea mai mică îndoială asupra conţinutului unui vas, acesta se va trimite laboratorului de analize chimice, pentru identificare;

(27) trebuie să existe la îndemână un set de Fişe tehnice de securitate (OUG 200/2000) pentru toate substanţele şi preparatele chimice periculoase folosite, astfel încât proprietăţile fizico-chimice şi toxicologice, efectele asupra sănătăţii, măsurile de protecţie necesare la manipularea lor şi procedurile în caz de urgenţă să fie cunoscute;

(28) elevilor le este interzis să guste sau să miroasă substanţele, să se aplece asupra vaselor fără avizul profesorului de specialitate, deoarece acţiunea multor substanţe este puternic toxică, chiar dacă aceasta nu se manifestă imediat;

(29) toate substanţele chimice se păstrează în dulapuri încuiate; nu este permisă înstrăinarea substanţelor din laborator;

(30) purtarea ochelarilor / vizierei de protecţie este obligatorie la toate experienţele cu substanţe chimice agresive.

(31 ) eprubeta în care se încălzeşte un lichid se ţine înclinată (nu spre cel care lucrează sau spre vecin); de asemenea, eprubeta nu trebuie încălzită numai la partea de jos, ci pe toata lungimea ocupată de substanţă; susţinerea eprubetei se va face cu un suport special construit, nu improvizat;

(32) resturile (deşeurile) de substanţe periculoase (metale alcaline, fosfor, baze, substanţe caustice) nu trebuie aruncate la întâmplare, ci separat, în vase destinate acestui scop, pentru a fi apoi cât mai repede neutralizate (făcute inofensive prin metode corespunzătoare);

(33) în cazul efectuării unor experienţe cu aparate în care se pot produce substanţe gazoase, se va face, în prealabil, verificarea tuburilor de legătură (etanşeitate, îndoire, lipire), pentru a nu se produce vreo scăpare de gaze din cauza unor suprapresiuni.

d) La mânuirea substanţelor chimice

(34) experienţele în care se produc substanţe gazoase sau se degajă vapori trebuie făcute sub nişă;

(35) fărâmiţarea alcalilor(metalelor alcaline), a iodului, a sărurilor acidului cromic, ca şi a altor substanţe care generează pulberi toxice se va face, de asemenea, sub nişă. Totodată, după caz, este obligatorie şi folosirea ochelarilor / vizierei de protecţie.

e) La depozitarea substanţelor chimice

(36) depozitarea se face într-o încăpere separată şi nu în laborator; depozitul trebuie semnalizat prin montarea de plăcuţe de avertizare;

(37) magazia trebuie să fie bine ventilată;

(38) depozitul trebuie să fie dotat cu mijloace adecvate şi suficiente de stingere a incendiilor;

(39) substanţe le/produsele chimice periculoase trebuie să fie etichetate şi ambalate în recipiente corespunzătoare;

(40) la depozitare se va ţine cont de incompatibilităţile substanţelor (Anexa 3 din NSSM cod 36 / 2004);

(41) toate chimicalele împrăştiate accidental trebuie să fie curăţate imediat; trebuie să existe la îndemână mijloace de neutralizare, curăţare şi EIP(echipament individual de protecţie) adecvat;

(42) instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă trebuie să fie afişate într-un loc vizibil pentru a avertiza personalul didactic şi elevii cu privire la măsurile de securitate necesare.

f) La mânuirea recipientelor cu acizi concentraţi sau amoniac

(43) vasele mari trebuie ţinute în ambalaje integre, etanşe şi din materiale rezistente la atacul produsului conţinut;

(44) turnarea lichidelor se face numai prin pâlnie;

(45) acidul clorhidric concentrat, acidul azotic, soluţiile concentrate de amoniac etc. trebuie turnate sub nişă;

(46) la diluarea acidului sulfuric concentrat se toarnă încet acidul, apoi apa;

(47) dacă într-un laborator sau într-o sală de clasă se degajă, dintr-o cauză oarecare, o cantitate de substanţe gazoase sau de vapori toxici (ex. spargerea unui vas cu brom, a unei butelii de acid azotic concentrat sau defectarea robinetului la un balon cu clor etc.), concomitent cu evacuarea celor prezenţi din încăpere (fără panică), se deschid ferestrele pentru aerisirea completă a încăperii, se închid uşile pentru a preveni împrăştierea gazelor şi se întrerup eventualele surse de căldură şi electricitate;

(48) la începutul şi sfârşitul oricărei experienţe, mâinile se spală bine cu apă şi săpun.

g) La folosirea gazelor şi a vaporilor inflamabili:

(49) hidrogenul (ca şi gazele sau vaporii inflamabili) nu se va aprinde direct la aparatul care îl produce;

(50) mai întâi se umple o eprubetă cu gaz şi numai dacă acesta este pur şi se aprinde liniştit, fără explozie, se aşează eprubeta la robinetul de ieşire din aparat pentru aprinderea gazului produs;

(51) reţeaua de gaze combustibile a laboratorului trebuie să aibă un robinet de siguranţă central, care să permită oprirea simultană a alimentării cu gaze a tuturor sălilor, iar locul robinetului va fi cunoscut de toţi cei care lucrează în laborator;

*(52) verificarea şi repararea conductelor, robinetelor şi becurilor de gaz trebuie să fie făcută cel puţin o dată pe lună, de personal calificat.

h) La manevrarea aparatelor de încălzire (sursele de căldură)

(53) 1a plecarea din laborator, chiar şi pentru scurt timp, este interzis să se lase aprinse becuri de gaz, lămpi cu spirt sau alte aparate de încălzire;

(54) în cazul în care se descoperă pierderi de gaze combustibile (cu miros specific) sau vapori de produs petrolier, se procedează astfel:

- se sting toate becurile de gaz de la ventilul principal precum şi celelalte surse de încălzire;

- concomitent cu evacuarea persoanelor din cameră, se deschid ferestrele sau gurile de ventilaţie şi apoi se închid uşile; se aeriseşte încăperea până la dispariţia completă a mirosului de gaz;

- nu se aprinde şi nici nu se stinge lumina electrică;	.

- se caută sursele de scurgere a gazului sau vaporilor (garnituri defecte, robinete deschise, tuburi de cauciuc sau conducte perforate etc.) şi se iau măsurile necesare pentru îndepărtarea defectelor;

(55) la întrebuinţarea becurilor de gaz se urmăreşte ca aprinderea să se facă treptat şi flacăra să nu pătrundă în interiorul becului; dacă flacăra totuşi pătrunde, se închide robinetul, se lasă becul să se răcească complet şi numai după aceea se aprinde din nou, micşorând în prealabil curentul de aer.

i) La întrebuinţarea lămpilor sau becurilor în care combustibilul lichid vine sub presiune(bec de spirt, lampa de benzină etc.)

(56) nu se întrebuinţează benzina pentru aparatele care funcţionează cu alcool sau petrol lampant;

(57) se menţine aparatul de încălzit curat şi cu toate dotările în stare de funcţiune; înainte de fiecare aprindere, duzele (orificiile) pentru trecerea vaporilor inflamabili vor fi curăţate, controlându-se dacă aparatul conţine o cantitate suficientă de combustibil;

(58) aparatul de încălzit se reglează astfel încât să nu se facă arderea integrală a combustibilului, deoarece, dacă întreaga cantitate de lichid este epuizată, prin duze ies vapori de combustibil; aceştia, în amestec cu aerul, formează un amestec explozibil, care, dacă se află în LIE, poate provoca o explozie puternică şi periculoasă a echipamentului.

(59) se observă dacă ventilul (supapa) de siguranţă funcţionează astfel încât presiunea din rezervorul aparatului să nu se ridice peste cea de lucru şi totodată se controlează ca rezervorul să nu fie prea încălzit.

j) La experienţele care pot provoca explozii, stropiri sau împrăştieri violente de substanţe:

(60) în cazul experienţelor cu vase în care se pot dezvolta presiuni periculoase, trebuie luate măsuri de protecţie speciale contra împrăştierii cioburilor în caz de spargere, prin îngrădirea cu plase metalice sau cu paravane de sticlă armată;

(61) la pregătirea amestecurilor oxidante se fărâmiţează oxidanţii în stare pură, frecându-se cu precauţie doze mici într-un mojar absolut curat; amestecarea oxidanţilor cu alte substanţe fărâmiţate nu se face niciodată prin frecare în mojar, ci prin agitare într-un balon sau prin amestecare cu o spatulă sau o linguriţă de os pe o foaie de hârtie velină cretată;

(62) la experienţele executate în vid (distilare) se vor folosi ochelari de protecţie; de asemenea, se vor utiliza numai baloane mici cu fund rotund, din sticlă rezistentă la flacără;

k) La folosirea sticlăriei de laborator

(63) introducerea unui dop de plută sau de cauciuc într-un tub de sticlă se face ţinându-se tubul cu mâna cât mai aproape de capătul de introdus (mâna înfăşurată într-o batistă şi fără a se forţa tubul);

(64) atunci când se introduce un dop într-un vas cu pereţi subţiri, vasul nu se ţine pe masă, ci de gât şi cât mai aproape de locul de introducere a dopului;

(65) încălzirea substanţelor în vase de laborator cu pereţi subţiri se face pe o sită sub agitare continuă;

(66) baloanele, paharele şi celelalte vase în care se află lichid fierbinte nu se pun direct pe masă, ci pe o placă din material termoizolant ( se manipulează numai cu utilizarea dispozitivelor de protecţie şi a EIP specific );

(67) paharele mari cu lichid se ridică numai cu ambele mâini şi se ţin în aşa fel încât marginile răsfrânte ale paharului să se sprijine pe degetele mari şi pe degetele arătătoare;

(68) prinderea în stative a baloanelor de distilare, a biuretelor şi a refrigerentelor se efectuează cu ajutorul clemelor prevăzute cu apărători de plută sau cauciuc.

1) La desfăşurarea lucrărilor de disecţii şi de conservare a materialului biologic

( NGPM 2002, VI/ III)

(69) instrumentarul trusei de disecţie şi microscopie să fie folosit corect, sub directa îndrumare şi supraveghere a profesorului;

(70) animalele de disecţie (ex. broaşte) să fie ţinute cu mâna acoperită cu o mănuşă de protecţie sau cu o bucată de pânză;

(71) după terminarea lucrărilor elevii să se spele bine pe mâini şi să se dezinfecteze cu alcool;

(72) instrumentele de disecţie să se sterilizeze, după care vor fi uscate pe o bucată de tifon, reaşezarea în cutia trusei făcându-se numai după o uscare completă;

(73) lucrările de conservare a materialului biologic şi de folosire a substanţelor chimice se vor desfăşura sub directa îndrumare a profesorului.

m) În laborator trebuie să se găsească, la loc vizibil, mijloacele de prim ajutor

(74) în caz de accidente (răniri, arsuri, otrăviri etc.) se vor lua şi următoarele măsuri:

- a. accidentele de natură mecanică pot avea ca efect tăieturi, zgârieturi, înţepături, zdrobiri şi striviri; în cazul leziunilor grave este necesară chemarea medicului, iar când rănile sunt uşoare, se spală cu apă curată, se dezinfectează cu apă oxigenată şi se bandajează cu tifon sterilizat; când se produc hemoragii, se procedează de urgenţă la oprirea sângelui, dezinfectarea şi bandajarea rănii şi transportarea accidentatului la spital;

- b. accidentele termice (arsuri, opăriri) se tratează după gravitatea lor; arsurile profunde şi pe suprafeţe mari(de gradul II şi III) necesită internarea de urgenţă în spital;

- c. accidentele chimice (arsuri chimice, intoxicaţii, suf ocări) pot avea loc la orice lucrare de laborator, dacă nu se respectă măsurile de protecţie; este totuşi necesar ca în timpul experienţelor să fie la îndemână o cantitate suficientă de soluţii de carbonat de sodiu, amoniac, acid acetic, acid boric etc. pentru neutralizarea acizilor sau bazelor care ar putea ajunge pe corp sau pe haine;

- d. manipularea substanţelor chimice agresive se va face folosind echipamentul de protecţie corespunzător (şorţuri de protecţie, mănuşi, ochelari / vizieră de protecţie etc.);

- e. în fiecare laborator trebuie să existe o trusă sanitară cu următoarele materiale: apă oxigenată, alcool sanitar, tinctură de iod, jecolan, acid boric, fiole de cofeină, pense, foarfecă, vată, tifon, leucoplast, o soluţie neutralizantă pentru cazul stropirii cu substanţe agresive; medicamentele care au termen de valabilitate vor fi înlocuite periodic;

- f. dacă vreun reactiv ajunge pe corp, acesta trebuie spălat în primul rând cu o mare cantitate de apă şi apoi se şterge locul respectiv sau se aplică substanţe neutralizante;

- g. când o picătură de reactiv pătrunde în ochi este foarte important ca ochii să fie spălaţi imediat cu jet de apă şi apoi supuşi unui examen medical;

- h. în cazul intoxicaţiilor acute sau al sufocărilor cu substanţe gazoase sau cu vapori toxici, până la sosirea medicului, cel în cauză va fi scos din atmosfera toxică şi va fi dus într-un loc bine aerisit, i se va desface îmbrăcămintea la gât şi i se va face respiraţie artificială, dar numai de persoane special instruite şi autorizate.

RESPONSABIL SSM,

PROF. CRIVAT AUGUSTIN